## Slide 1: 压装机HMI监控系统
V1.0

## Slide 2: 系统目标
建立WINDOWS系统实现对MEB前/后上横向导杆总成衬套压机产品HMI 监控
主要实现功能包括
系统实现PLC下位机的状态展示及监控报警。
压装数据的采集与图形化展示
历史压装数据存储、历史数据检索功能历史数据导出功能。
系统参数设置
压装程序编程。

## Slide 3: 系统运行环境
操作系统：WIN10 64位
数据库：MYSQL， 版本mysql-8.0.19-winx64
WEB容器：TOMCAT， 版本tomcat-9.0.30
开发语言： JAVA
PC机硬件要求内存不少于4G，硬盘容量不低于60G

## Slide 4: 系统架构
监控系统
（ PC ）
MYSQL数据库
PLC1
PLC2
PLCN
管理员
设备维护员
操作员

## Slide 5: 功能列表
监控模块
设备状态监控
设备IO状态监控
压装曲线监控
系统操作&设置
手动操作功能
参数设定功能
压装程序设置
压装程序编写
产品压装参数编辑
产品压装参数存储
压力位移曲线
曲线采集
曲线存储
历史数据查询
历史数据导出
权限控制
管理员角色
设备维护角色
操作工角色
账号自主创设
报警
设备故障报警
PLC对接
多型号对接支持

## Slide 6: 监控-设备状态监控
设备实时状态监控页面，页面包含两个监控区域：
设备状态
启动状态
记录曲线
手动模式
自动模式
系统报警
紧急停止
回原中
压机原位
当前数据
当前位置
3.1243
mm
当前压力
5.6423
KN
当前速度
1.02
mm/s

## Slide 7: 监控-安全监控-操作
安全监控页面：
安全监控
光栅屏蔽
安全门屏蔽
蜂鸣器屏蔽

## Slide 8: 监控-IO状态监控
设备IO监控区域：
IO状态
INPUT
OUTPUT
Jog-
Jog+
home
start
stop
Machine Origin
prg1
prg2
NULL
OK
NOK
System OK
operating
Ready Status
Setting Status
PC lock
Machine Origin
NULL

## Slide 9: 监控-压装曲线监控
Chart: 
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
系列 1 | 20 | 36 | 78 | 65 | 43 | 26 | 27 | 25
系列 2
系列 3
最大压力值
78KN
最大压力时位移
45mm
产品代码：XXXX
X轴起始值
0

## Slide 10: 操作-手动操作
手动操作
压头位置微调
3.1243
mm
开始
结束
回机械原点
机械寻零
程序号选择

## Slide 11: 操作-参数设置
参数设置
压机最大行程
100
（100%）mm
压机最大压力
30
（100%）KN
压机最大速度
100
（100%）mm/s
默认回程速度
70
（100%）mm/s
保存

## Slide 12: 产品压装程序-设置
产品代码:P00001
步骤
下拉列表
步骤0
步骤…
步骤7
程序类型
参数值
速度
报警处理方式
位置
保护压力值
压力
保护位置值
保压时间值
下拉列表
下拉列表
下拉列表
窗口
下拉列表
窗口0
窗口…
窗口4
窗口类型
位置下限
位置上限
压力下限
压力上限
公差窗口设置
压装程序设置
下拉列表
Notes: 字段类型及下拉类表见表设计文档中的压装程序表

## Slide 13: 压力位移曲线采集
产品压制时，每20毫秒采集一次压力-位移曲线数值
采集的压力-位移曲线数值存入数据库
压制过程中实时显示压力-位移曲线折线图
记录产品最大压入/压出力、压装日期和时间、压力合格与否信息
每日压装数量统计、历史累计压装数量统计数据记录入数据库
压装数据自动保存入库
压装数据支持手工导出CSV文件
根据程序号查看历史压装数据

## Slide 14: 压装历史曲线查看
Chart: 
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
系列 1 | 20 | 36 | 78 | 65 | 43 | 26 | 27 | 25
系列 2
系列 3
最大压力值
78KN
最大压力时位移
45mm
产品代码：XXXX
压装开始时间
2020-03-12 13:03:15: 078
压装结束
2020-03-12 13:03:17: 041
程序号
输入程序号
查询

## Slide 15: 压装历史统计数据查看
开始时间
2020-01-01 13:20
查询
结束日时间
2020-11-30 18:20
合计数量 | 成功数数量 | 失败数量
921 | 916 | 5
产品代码
P00001
查看历史曲线

## Slide 16: 压装历史数据导出
开始月份
2020-01
导出
结束日期
2020-12
保存路径
D:\doc\1.csv
选择路径
保存
输入查询数据后，点导出，弹出下面文件保存对话框， 选择路径后点击保存，导出CSV文件。

## Slide 17: 报警窗口
监控设备故障信息，实时报警，报警信息需要手工确认。
警报类型 | 警报时间 | 警报内容 | 状态
ERROR | 2020-01-12 13:01:25: 011 | XXXXXXXXXXX | 已确认
WARNING | 2020-02-02 09:12:15: 743 | XXXXXXXXXX | 待确认
INFO | 2020-03-15 10:23:11: 233 | XXXXXXXXXX | 待确认
ERROR | 2020-03-16 14:56:01: 326 | XXXXXXXXXX | 已确认

## Slide 18: 历史报警信息查询窗口
警报类型 | 警报时间 | 警报内容 | 状态
ERROR | 2020-01-12 13:01:25: 011 | XXXXXXXXXXX | 已确认
WARNNING | 2020-02-02 09:12:15: 743 | XXXXXXXXXX | 待确认
INFO | 2020-03-15 10:23:11: 233 | XXXXXXXXXX | 待确认
ERROR | 2020-03-16 14:56:01: 326 | XXXXXXXXXX | 已确认
开始日期
2020-01-01
查询
结束日期
2020-11-30

## Slide 19: 账户管理
角色 | 用户名 | 操作
管理员 | 张三 | 修改 删除
设备维护员 | 李四 | 修改 删除
操作员 | 王五 | 修改 删除
新增用户
账户角色类型包括：管理员、设备维护、操作员三种。
只有管理员可以创建和删除账户

## Slide 20: 账户管理-账户新增修改页面
管理员可以新增和修改账户
账户维护
角色
初始密码
****
用户名
王五
保存
密码确认
****