## Slide 1: 压装机HMI监控系统
V1.0

## Slide 2: 系统目标
建立WINDOWS系统实现对MEB前/后上横向导杆总成衬套压机产品HMI 监控
主要实现功能包括
系统实现PLC下位机的状态展示及监控报警。
压装数据的采集与图形化展示
历史压装数据存储、历史数据检索功能历史数据导出功能。
系统参数设置
压装程序编程。

## Slide 3: 系统运行环境
操作系统：WIN10 64位
数据库：MYSQL， 版本mysql-8.0.19-winx64
WEB容器：TOMCAT， 版本tomcat-9.0.30
开发语言： JAVA
PC机硬件要求内存不少于4G，硬盘容量不低于60G

## Slide 4: 系统架构
监控系统
（ PC ）
MYSQL数据库
PLC1
管理员
设备维护员
操作员

## Slide 5: 功能列表
监控模块
设备状态监控
设备IO状态监控
系统操作&设置
手动操作功能
参数设定功能
压装程序设置
压装程序编写
压力位移曲线
历史数据导出
权限控制
用户登录
报警
设备故障报警
PLC对接
PLC对接设置
压装曲线监控

## Slide 6: 监控-设备状态监控
监控区域1：
设备状态
设备连接
记录曲线
手动模式
自动模式
系统报警
紧急停止
回原中
压机原位
设备连接：HMI系统内部变量，显示系统与PLC是否处于正常联机状态
手动模式：18.2 自动模式：18.3 系统报警：18.4 紧急停止：18.5
回原中：256.3 压机原位 ：21.7

## Slide 7: 监控-设备状态监控
监控区域2：
当前位置
3.1243
mm
当前压力
56423
N
当前速度
1.02
mm/s
当前位置 | Real | 298
当前压力 | Real | 302
当前速度 | Real | 306

## Slide 8: 监控-设备状态监控
监控区域3：
当前零件号：
12
零件名称：
奥迪A7正压程序
追溯码：
12VS002DDD123
零件号 | Int | 0
零件名称：数据库根据零件号调取
追溯码 | Array[0..103] of Byte | 82 | 1e@#DFD%^&GHG&*FBdfvd232dfd@#$

## Slide 9: 监控-设备状态监控
监控区域4：
设备原位
正压准备好
反压准备好
压机原位 | Bool | 21.7
正压准备好 | Bool | 22
反压准备好 | Bool | 22.1
三个为按钮样式，当相应地址为为TRUE时，显示绿色，否则为灰色。点击相应的按钮切换到相应的提示画面，见后边。

## Slide 10: 监控-IO状态监控
设备IO监控监控--输入/输出：
地址 | 状态 | 描述
I0.0 |  | 手动选择
I0.1 |  | 手动选择
I0.2 |  | 
I0.3 |  | 
I0.4 |  | 
I0.5 |  | 
I0.6 |  | 
I0.7 |  | 
地址对应表见文件

## Slide 11: 操作-手动操作
手动操作
回原位
寸动行程
手动功能选择 | Byte | 2
选择相应按钮时候，对应按钮为绿色。按钮按下，改写变量相应的变量值
功能选择3
功能选择4
功能选择5
功能选择6

## Slide 12: 操作-参数设置
参数设置
压机最大行程
100
（100%）mm
压机最大压力
30
（100%）KN
压机最大速度
100
（100%）mm/s
默认回程速度
70
（100%）mm/s
保存

## Slide 13: 产品压装程序-设置
步骤 | 命令 | 参数 | 速度 | 报警处理方式 | 位置 | 保护压力值 | 压力 | 保护位置值 | 保压时间 | 时间值 | 操作
X | Main |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Position | 50.000 | 20 | 停止 | 51.3 | 80 | 23 | 124 | 32 | 3 | 删除
2 | Force | 2.000 | 24 | 返回原点 | 80 | 80 | 54 | 124 | 32 | 3 | 删除
3 | Position | 2.000 | 23 | 继续 | 41.3 | 80 | 35 | 124 | 32 | 3 | 删除
X | END |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
零件号：
12
零件名称：
奥迪A7正压程序

## Slide 14
序号 | 操作 | 窗口类型 | 位置下限 | 位置上限 | 压力下限 | 位置 | 压力上限 | 压力 | 报警反应
1 | 删除 | 1:XXX | 30 | 40 | 70 | 34 | 97 | 75 | 停止
2 | 删除 | 2:XXXX | 20 | 30 | 50 | 57 | 67 | 60 | 继续
3 | 删除 | 4:XXXX | 56 | 65 | 67 | 76 | 99 | 87 | 回原
上载读取
下载应用
程序保存
程序调取
公差窗口和程序合并一个窗口，根据零件号执行相应的动作，两窗口按照当前已开发的窗口样式。

## Slide 15: 压力位移曲线采集
产品压制时，每20毫秒采集一次压力-位移曲线数值
采集的压力-位移曲线数值存入数据库
压制过程中实时显示压力-位移曲线折线图
记录产品最大压入/压出力、压装日期和时间、压力合格与否信息
每日压装数量统计、历史累计压装数量统计数据记录入数据库
压装数据自动保存入库
压装数据支持手工导出CSV文件
根据程序号查看历史压装数据

## Slide 16: 监控-压装曲线监控
Chart: 
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
系列 1 | 20 | 36 | 78 | 65 | 43 | 26 | 27 | 25
系列 2
系列 3
产品代码：XXXX
X轴起始值
0
当前零件号：
12
零件名称：
奥迪A7正压程序
追溯码：
12VS002DDD123
X轴终止值
4000
Y轴起始值
0
Y轴终止值
50000
压装结果：
OK

## Slide 17: 压装历史数据导出
开始月份
2020-01
导出
结束日期
2020-12
保存路径
D:\csv\
输入查询数据后，点导出，弹出下面文件保存对话框， 选择路径后点击保存，导出CSV文件。文件名称：程序号+压装时间

## Slide 18: 报警窗口
监控设备故障信息，实时报警，报警信息需要手工确认。
警报类型 | 警报时间 | 警报内容 | 状态
ERROR | 2020-01-12 13:01:25: 011 | XXXXXXXXXXX | 已确认
WARNING | 2020-02-02 09:12:15: 743 | XXXXXXXXXX | 待确认
INFO | 2020-03-15 10:23:11: 233 | XXXXXXXXXX | 待确认
ERROR | 2020-03-16 14:56:01: 326 | XXXXXXXXXX | 已确认

## Slide 19: 条件查看-设备原位
条件1
条件2
条件3
条件4
条件5
原位条件不满足
总共三个条件窗口，见附表

## Slide 20
问题：
曲线不能在下次曲线记录时清除上次记录
曲线窗口坐标起始和终点设定后，刷新就回到默认
双压头曲线问题
如果后台重复启动会出现啥问题？如何防止重复启动？最好生产EXE文件。
界面加上:芜湖戎征达伺服驱动技术有限公司LOGO
进入设备监控画面后，切换不了其他画面。
设置了公差窗口，没有详细测试，貌似时可以显示的，当初约定了6中公差窗口，但和前端貌似不符，公差窗口的显示最好换个颜色
协议里要求？？？？条数据后自动覆盖，数据库可以很大，倒是可以先不考虑，但考虑如何删除压装数据。（可以往后放一放）数据的删&查。