## Slide 1: 压装机HMI监控系统
V3.0

## Slide 2: 系统目标
建立WINDOWS系统实现对MEB前/后上横向导杆总成衬套压机产品HMI 监控
主要实现功能包括
系统实现PLC下位机的状态展示及监控报警。
压装数据的采集与图形化展示
历史压装数据存储、历史数据检索功能历史数据导出功能。
系统参数设置
压装程序编程。

## Slide 3: 系统运行环境
操作系统：WIN10 64位
数据库：MYSQL， 版本mysql-8.0.19-winx64
WEB容器：TOMCAT， 版本tomcat-9.0.30
开发语言： JAVA
PC机硬件要求内存不少于4G，硬盘容量不低于60G

## Slide 4: 系统架构
监控系统
（ PC ）
MYSQL数据库
PLC1
管理员
设备维护员
操作员

## Slide 5: 功能列表
监控集成
设备状态监控
历史数据导出
压装曲线监控

## Slide 6: 压力位移曲线采集
产品压制时，每20毫秒采集一次压力-位移曲线数值
采集的压力-位移曲线数值存入数据库
压制过程中实时显示压力-位移曲线折线图
记录产品最大压入/压出力、压装日期和时间、压力合格与否信息
每日压装数量统计、历史累计压装数量统计数据记录入数据库
压装数据自动保存入库
压装数据支持手工导出CSV文件
根据程序号查看历史压装数据

## Slide 7: 芜湖戎征达伺服驱动技术有限公司
Chart: 
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100
系列 1 | 20 | 36 | 78 | 65 | 43 | 26 | 27 | 25
系列 2
系列 3
X轴起始值
0
当前零件号：
12
追溯码：
12VS123
X轴终止值
4000
Y轴起始值
0
Y轴终止值
50000
压装结果：
OK
当前位置
3.1243
当前压力
56423
N
NOK
系统连接：
数据记录中：
导出

## Slide 8: 压装历史数据导出
开始月份
2020-01
导出
结束日期
2020-12
保存路径
D:\csv\
输入查询数据后，点导出，弹出下面文件保存对话框， 选择路径后点击保存，导出CSV文件。文件名称：程序号+压装时间

## Slide 9
PC-->PLC
PLC-->PC
当前位置 | Real | 298
当前压力 | Real | 302
当前速度 | Real | 306
零件号 | Int | 0
追溯码 | Array[0..103] of Byte | 82 | 1e@#DFD%^&GHG&*FBdfvd232dfd@#$
OK | Bool | 322 | 
NOK | Bool | 322.1 | 
在线 | Bool | 18 | 此项PC给PLC，检测系统是否运行正常
运行中 | Bool | 18.1 | 此项PLC给PC，检测PLC是否连接及运行正常

## Slide 10: 问题：1.程序号更新的时候，公差窗口也会同时改变，目前没有这个信号，所以何时更新是个问题。 文件命名规则需改变，文件名内未含程序号。用户要求根据程序号分文件夹存储。

## Slide 11
2. PLC与工控数据交互机制标准
2.1 PLC->系统->PLC
用于处理PLC向系统传递关键型数据，保证数据不丢失。如果丢失，或者数据异常，将信息反馈给PLC做相应处理。
1) PLC把请求工业应用系统的数据按规则组装好后，写入数据到 PLCDataTag （写入前，需要判断PLCFlagTag 是否为0 ）；
2) PLC 请求数据写入完成，把PLCFlagTag 从0 修改成1；
3) 工业应用系统周期性读取PLCFlagTag 数据，当读到PLCFlagTag 数据为1 后，读取 PLCDataTag 数据；
4) 工业应用系统把PLCDataTag 的数据读取完成后，把PLCFlagTag 从1 修改成0（此时，PLC 方可写入下一条数据）；
5) 工业应用系统把回复 PLC的数据按规则组装好后，写入 SystemDataTag （写入前，需要判断 SystemFlagTag 是否为0 ）；
6) 工业应用系统回复数据写入完成，把SystemFlagTag 从0 修改成1；
7) PLC 周期性读取SystemFlagTag 数据，当读到SystemFlagTag 数据为1 后，读取SystemDataTag 数据；
8) PLC 把SystemDataTag 的数据读取完成后，把SystemFlagTag 从1 修改成0 （此时，工业应用系统 方可写入下一条数据）。
2.2 PLC->系统
用于处理PLC向线边ANDON报警数据采集，扬声器控制等，确保系统能读取数据。
1) PLC 把需要发送工业应用系统的数据按规则组装好后，写入数据到PLCDataTag （写入前，需要判断PLCFlagTag 是否为0 ）；
2) PLC 的发送数据写入完成，把PLCFlagTag 从0 修改成1；
3) 工业应用系统周期性读取PLCFlagTag 数据，当读到PLCFlagTag 数据为1 后，读取 PLCDataTag 数据；
4) 工业应用系统把PLCDataTag 的数据读取完成后，把PLCFlagTag 从1 修改成0 （此时，PLC 方可写入下一条数据）。